## Slide 1: Open Electrical Grid Model for Regional Transmission Networks
Notes: Vortrag im Modul SNEE
Beschäftigen uns als erstes Team mit der Elektrifizierung der Wärmeversorgung
Den Untersuchungsgegenstand stellt das Innenstadtnetz der Stadt Bad Neuenahr dar

## Slide 2: Motivation
Decentralization of generation of electricity
Simulation of power flow
 Electrical grid Models are needed
Missing grid Models in the global South
Generation of grid Models Based on geographic Data
Open-Source Project (availability)
Notes: Zunächst möchte ich hierzu aktuelle Trends aufgreifen
Zu erkennen ist links der steigende Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung und rechts der steigende Anteil an Wärmepumpenzubau im Neubau
In Kombination bilden diese beiden Diagramme das Potenzial der emissionsfreien Wärmeversorgung ab:
Immer mehr WP
Die durch Immer mehr Strom aus EE betrieben werden
Genau das ist auch der Fokus unserer Projektarbeit gewesen
„Elektrifizierung der Wärmeversorgung durch Einbringung von Wärmepumpen“

## Slide 3: Challenge
Notes: Hierzu zwei Fragestellungen erarbeitet:
Da es sich um Bestand handelt (nicht nur Gebäude, sondern auch bestehendes elektrisches Netz), ist es besonders interessant, ob dieses ausreichend dimensioniert ist, wenn die Einbringung von WP sukzessive erhöht wird
2. Fragestellung zielt auf mögliche Optimierungsmaßnahmen ab

## Slide 4: Methodisches Vorgehen
Open Street
Map
Filter
Python Script
Conclusion
Outlook
Notes: Methodik entwickelt, um diese Fragestellungen auch beantworten zu können:
Untersuchung der Ausgangssituation, also der Netzpläne die uns zur Verfügung gestellt wurden
Daraufhin erfolgt einerseits Festlegung der elektrischen Lasten, die auch ohne Wärmepumpen anliegen
Und andererseits Festlegung der thermischen Lasten, die durch die Wärmepumpen abgedeckt werden sollen
Darauf aufbauend erfolgt die Simulation verschiedener Ausbauszenarien
Untersuchung der Ergebnisse

## Slide 5: Methodisches Vorgehen
Filter
Python Script
Open Street
Map
Biggest open-source geodatabase worldwide
Everyone can contribute with their input by adding or adapting information
Outlook
Conclusion
Notes: Schritt: die Ausgangssituation
Übertragung aller relevanten Komponenten (Trafo, Leitungen, Knoten- und Anschlusspunkte)
Implementierung in PP

## Slide 6: Open Street Map
Nodes: composed of a set of coordinates, represent point objects
Ways: represent line objects and connect Nodes
Relations: represent correlation between different objects
Key-Value pairs: called a Tag. Each tag defines the property an object

## Slide 7: Methodisches Vorgehen
Open Street
Map
Filter
Python Script
Conclusion
Outlook
Notes: Methodik entwickelt, um diese Fragestellungen auch beantworten zu können:
Untersuchung der Ausgangssituation, also der Netzpläne die uns zur Verfügung gestellt wurden
Daraufhin erfolgt einerseits Festlegung der elektrischen Lasten, die auch ohne Wärmepumpen anliegen
Und andererseits Festlegung der thermischen Lasten, die durch die Wärmepumpen abgedeckt werden sollen
Darauf aufbauend erfolgt die Simulation verschiedener Ausbauszenarien
Untersuchung der Ergebnisse

## Slide 8: Methodisches Vorgehen
Open Street
Map
Python Script
Filter
Synthetisierung der elektrischen Lastprofile
Festlegung und Zuordnung der Gebäudetypen
Outlook
Concusion
Notes: Festlegung der elektrischen Lasten und der Zuordnung der Gebäudetypen

## Slide 9: Theory and application of the Filter
Filtering of OSM Data in 3 Steps:
1. Objects of the class Relation with the value “power” for the tag “route” are saved as a Python tuple object.
2. Objects of the class Ways with the tag “power” or if the Way object can be found in the before saved list of Relations. Also, all Nodes listed in this Way object are saved.
3. Objects of the class Nodes are considered. Here, only the Nodes are needed, that are part of the Node tuple created in the second iteration.

## Slide 10: Methodisches Vorgehen
Open Street
Map
Filter
Python Script
Conclusion
Outlook
Notes: Methodik entwickelt, um diese Fragestellungen auch beantworten zu können:
Untersuchung der Ausgangssituation, also der Netzpläne die uns zur Verfügung gestellt wurden
Daraufhin erfolgt einerseits Festlegung der elektrischen Lasten, die auch ohne Wärmepumpen anliegen
Und andererseits Festlegung der thermischen Lasten, die durch die Wärmepumpen abgedeckt werden sollen
Darauf aufbauend erfolgt die Simulation verschiedener Ausbauszenarien
Untersuchung der Ergebnisse

## Slide 11: Methodisches Vorgehen
Python Script
Open Street
Map
Filter
Outlook
Conclusion

## Slide 12: Theory of the Python Script
1. Read in the generated CSV-Data as Pandas DataFrame and partly split it up. For example, the ways Table is separated in substations and lines/cables.
2. Adjustment of the data of the respective tags. Therefore, the data types of same values are unified.
3. Missing data can be added and errors can be removed

## Slide 13: Methodisches Vorgehen
Open Street
Map
Filter
Conclusion
Outlook
Python Script

## Slide 14: Outlook

## Slide 15: Methodisches Vorgehen
Open Street
Map
Filter
Conclusion
Python Script
Outlook

## Slide 16: Conclusion